## Slide 1: AIV Wegenregister Wegenregisters in de EU

## Slide 2: Vergeleken landen
1. Denemarken
2. Nederland
3. Finland

## Slide 3: Denemarken – GeoDenmark & DAR
“road” elementen deel van het “address sub-programme” van het “Basic Data Programme”
Gebruikt in twee “basic data registries”:
  gemeenschappelijke technische kaart GeoDenmark (technische mapping van “road edges, road centres and road features”)
  Adres register DAR (“road names and references to road centre points”)
Andere registers met bv. fysische eigenschappen van de straat of planning data zijn niet deel van “Basic Data Programme”
Wegen onderdeel van adres programma

## Slide 4: Denemarken

## Slide 5: Nederland – Nationaal Wegenbestand (NWB) (1/3)
NWB bestaat uit 3 onderdelen: wegen, vaarwegen & spporwegen
Historische en actuele gegevens zijn bijgehouden
Alle wegen die straatnaam of nummer hebben zijn opgenomen. Indien gescheiden rijbanen wordt dit als 2 wegsegmenten opgenomen.
NWB wordt gezien als integrator van diverse in- en externe bestanden. Files, ongevallen, snelheden, wegkenmerken, ...
  Via direct koppelen aan wegvakken op basis van coördinaten
  Via Dynamic Segmentation = link via wegnummer en de afstand tot de nabijgelegen hectometerpaal
Leverbaar in Geographic Data Files (GDF) ,
ArcInfo Coverage (AIC), Shape en ArcInfo Export (AIE).
Ook historische gegevens worden bijgehouden
NWB wordt gezien als integrator
Gescheiden rijbanen worden als aparte wegsegmenten opgenomen

## Slide 6: Nederland – NWB (2/3)
2 basisobjecten in NWB:
  Junctie (=wegknoop)
  Wegvak (= wegsegment)
Geografische attributen
Overige attributen
    Wegbeerdersoort (code)
    Wegnummer
    Wegdeelletter
    Hectoletter (onderscheid hoofdbaan en nevenrijbanen)
    Baansubsoort code (= morfologische wegklasse)
    Relatieve positie (onderscheid maken tussen wegvakken die naast elkaar liggen)
    Administratieve richting (tegenover fysieke richting)
    Rijrichting (tegenover fysieke richting = begin- naar eindknoop)
    Straatnaam (verzameling wegvakken)
    Woonplaats (verzameling straten)
    Gemeentenaam (verzameling woonplaatsen, buurten of wijken)
    Gemeentecode
    Huisnummerstructuur links/rechts (even, oneven, beide, geen, ongekend)
    Eerste/laatste huisnummer links/rechts
    Baanpositie t.o.v. wegoriëntatielijn (links, midden, rechts)
    Districtcode
    Districtnaam
    Dienstcode/naam
    Wegtype(naam) (= wegcategorie)
    Routeletter (type route: A, N, E)
    Routenummer
    Wegnummer
    Hectopunt (hectometerbord)
    hectointerval
    Wegvak of Junctie ID
    X- en Y-cöordinaten
Adres gegevens mee opgenomen
Geen informatie over een ongelijkgrondse kruising
Overige attributen gelinkt via werwijssleutel
Notes: De geografische attributen zijn die attributen die direct zijn gekoppeld aan de geografische objecten wegvak en junctie.
Overige attributen: Deze attributen definiëren het wegvak, maar zijn niet per definitie uniek voor het wegvak. Ze verschillen van de geografische attributen door hun onafhankelijkheid ten opzichte van de wegvakken en juncties. Geographic Data Files is de Europese norm voor het modelleren en uitwisselen van geografische gegevens in het algemeen en voor hodografische gegevens in het bijzonder. Hodografie: beschrijving van wegen, vaarwegen en spoorwegen. Voor iedere entiteit uit het Algemeen Schema is een recordtype gedefinieerd. De onderlinge relaties zijn geïmplementeerd als verwijssleutels

## Slide 7: Nederland – NWB (3/3)
Een junctie (wegknoop) wordt gecreëerd bij:
  een splitsing van het wegennetwerk of het einde van een doodlopende weg (situatie A, L en E);
  een wijziging van straatnaam (situatie J);
  een gemeentegrens of een PTT-woonplaatsgrens(situatie H);
  een wijziging van de wegbeheerder of wegbeheerdersoort;
  een wijziging van het wegnummer;
  een dubbele hectometrering (het voorkomen van twee of meer hectometerbordjes met dezelfde hectometrering);
  een doorlopende straat met een keerlus (situatie F en G);
  indien de wegassen zich meer dan 20 meter van elkaar scheiden (situatie B en C), worden twee juncties gecreëerd, anders één (situatie D).
Definiëren wanneer een wegknoop gemaakt wordt.

## Slide 8: Finland – Digiroad (1/2)
Model afgestemd met INSPIRE Data Specification on Transport Networks, INSPIRE Generic Conceptual Model & een Finse standaard  MAAR geen area objecten & geen “nodes” tussen verschillende soorten van transport (in huidige model)
Attributen dewelke van toepassing zijn op volledige wegsegment opgenomen in wegsegment zelf:
  Functional class
  Direction of traffic flow
  Road link type
  Administrative class
  Bridge, underpass or tunnel
  Location & elevation precision
  Start/end M-value
  Address data (road name, first & last house number on left & right, municipal number, road number & number of part of road, carriageway number, start & end distance from beginning road part)
  Link_ID & MML_ID
  Last modified timestamp
  Direction of digitalization in regards to National Land Survey
  Link status (in use, under construction, planned)
  Data source
  Road classification from Topographic database
Attributen van toepassing op volledige wegsegment opgenomen in wegsegment zelf. Andere via referencing (zie volgende slide)
Start en eindwaarde (afstand) opgenomen in wegsegment
Adresdata opgenomen in wegsegment
Locatie- en elevatie precisie alsook tunnel/bridge/underpass opgenomen

## Slide 9: Finland – Digiroad (2/2)
Objecten gelinkt via Link_ID (en M_Value)
  Restricted manouvre (relatie tussen 2 wegsegmenten)
  Point attribute data (vanPositie en totPositie)
  Line attribute data (opPositie)
Andere objecten
  Service
    Speed limit
    Maximum allowed
    Road affected by thawing
    Width
    Lit road
    Traffic volume
    Paved road
    Vehicle specific restriction
    Number of lanes
    Public transport lane
    E-road number
    Exit number
    Winter speed limit
    Restriction for transport of dangerous goods
    Public transport stop
    Barrier
    Traffic light
    Pedestrian crossing
    Directional traffic sign
    Railway crossing
    Forest road turnaround point
Attributen van toepassing op deel van / meerdere segment(en) via referencing gelinkt aan wegsegment(en)
Notes: Point attribute data refer to linear referencing attribute data that have only one M value which is the distance from the start of the link.
Line attribute data refers to linear referencing attribute data in which the start and end M values are not the same.
Service means the kind of service that helps and supports the users of traffic network, e.g. a parking building or bus station. Service has a point geometry (service point) which is located at the point where the service exist (in the middle/centre point of a building or property), not on a road link. One service point may have many services.

## Slide 10: Conclusie
Denemarken
Wegen onderdeel van adres programma
Gebruikt in
  gemeenschappelijke technische kaart GeoDenmark (technische mapping van “road edges, road centres and road features”)
  Adres register DAR
Nederland
Adres gegevens mee opgenomen
NWB wordt gezien als integrator
Ook historische gegevens worden bijgehouden 1
Gescheiden rijbanen worden als aparte wegsegmenten opgenomen
Geen informatie over een ongelijkgrondse kruising
Attributen (uitgezonderd ID en geometrie) gelinkt via verwijssleutel
Definiëren wanneer een wegknoop gemaakt wordt
Finland
Adresdata opgenomen in wegsegment
Attributen van toepassing op deel van / meerdere segment(en) via referencing gelinkt aan wegsegment(en)
Attributen van toepassing op volledige wegsegment opgenomen in wegsegment zelf.
Start en eindwaarde (afstand) opgenomen in wegsegment
Tunnel/bridge/underpass opgenomen in wegsegment
1 Gerelateerd aan de nog niet geïmplementeerde
business rules 5, 6 & 7 uit Beleidsregels WR
Notes: WR Beleidsregels: (\\aocsrv20\DataOC\DataStorage\Projecten\Wegenregister\10_Beleid\Beleidsregels WR.docx)
NOG NIET GEIMPLEMENTEERD:
BR – 5 De geplande wegen zijn raadpleegbaar voor de gebruiker.
BR – 6 De verdwenen wegen zijn raadpleegbaar voor de gebruiker.
BR – 7 De historiek van een wegsituatie wordt bijgehouden.